## Slide 1: Charakteristiky systémov Frekvenčné charakteristiky systémov Póly, nuly
Úvod do kybernetiky
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

## Slide 2: Charakteristiky systémov
Grafická/tabelárna forma opisu systémov
Môžeme ich získavať meraním na reálnom systéme
Z ich priebehu vieme identifikovať prenos systému (predmet Identifikácia systémov)
Ich charakter dáva inžinierovi prvotnú základnú predstavu o systéme
Sú nositeľmi informácie o dynamike systému
  Impulzná charakteristika
  Prechodová charakteristika
Informácie o vzťahoch medzi vstupom a výstupom
  Prevodová charakteristika
Frekvenčné charakteristiky – informácie o frekvenčných vlastnostiach:
  Bodeho
  Nyquistova

## Slide 3: Charakteristiky systémov Impulzná charakteristika
Reakcia dynamického systému na Dirackov impulz (impulz nekonečnej výšky a nulovej šírky)
V praxi jej meranie nie je realizovateľné (nekonečne veľký signál nevieme zabezpečiť) !!!
Vhodná abstrakcia na popis dynamiky systémov – obsahuje úplnú informáciu o dynamike systému
Dirackov impulz je dostatočne vybudzujúcim signálom – obsahuje celé frekvenčné spektrum
Za vstup do systému teda považujeme obraz Dirackovho impulzu
Obraz impulznej charakteristiky systému je potom jednoducho Laplaceovým obrazom samotnej prenosovej funkcie
Z impulznej charakteristiky vieme vypočítať odozvu na ľubovoľný signál – pomocou operácie nazývanej konvolúcia.
Konvolúciu vlastne realizujeme ak násobíme prenosovú funkciu vstupným signálom – nakoľko je prenosová funkcia obrazom impulznej charakteristiky a operácia konvolúcie má obraz

## Slide 4: Charakteristiky systémov Impulzná charakteristika - príklad
Impulzná charakteristika systému s prenosovou funkciou:
Matlab:
F=tf([1],[2,2,1]);
impulse(F);

## Slide 5: Charakteristiky systémov Prechodová charakteristika
Reakcia dynamického systému na jednotkový skok
V praxi ťažko realizovateľné (nekonečne rýchla zmena signálu – nevieme zabezpečiť) !!!
Vhodná abstrakcia na popis dynamiky systémov – obsahuje úplnú informáciu o dynamike systému
Jednotkový skok je dostatočne vybudzujúcim signálom – obsahuje celé frekvenčné spektrum
Za vstup do systému teda považujeme obraz jednotkového skoku
Obraz prechodovej charakteristiky systému je potom :
Vzťah medzi prechodovou a impulznou charakteristikou:
Prechodová charakteristika je integrálom impulznej charakteristiky
  Čo dáva zmysel pretože obraz integrálu je a impulzná charakteristika má obraz
Impulzná charakteristika je deriváciou prechodovej charakteristiky

## Slide 6: Charakteristiky systémov Prechodová charakteristika - príklad
Prechodová charakteristika systému s prenosovou funkciou:
Matlab:
F=tf([1],[2,2,1]);
step(F);

## Slide 7: Prechodová charakteristika - Časová konštanta T
Riešenie prechodovej charakteristiky v časovej oblasti
T – časová konštanta systému – rozmer sekunda
Hodnota prechodovej charakteristiky v čase T:
  T väčšie = pomalšia dynamika
  T menšie = rýchlejšia dynamika

## Slide 8: Prechodové charakteristiky vybraných typov systémov 1. rád
1. rád – vždy aperiodický priebeh (bez prekmitov) – čistá exponenciála

## Slide 9: Prechodové charakteristiky vybraných typov systémov 2. rád
2. rád – dva póly
  Oba reálne
  Komplexne združené póly
V závislosti od pólov môže byť priebeh aperiodický alebo periodický
Podľa toho rozlišujeme dva tvary prenosových funkcii:

## Slide 10: Prechodové charakteristiky vybraných typov systémov 2. rád
Aperiodický piebeh
Periodický piebeh
Záleží od pólov
  Aperiodický – póly ležia na reálnej osi
  Periodický – póly obsahujú komplexnú zložku

## Slide 11: Prechodové charakteristiky vybraných typov systémov 2. rád – tvar prenosovej funkcie
Pohľad na prenosovú funkciu ako na kmitavý systém
- vlastná frekvencia systému
– tlmenie systému
V prípade takto rozloženého char. polynómu sa môžeme pozerať na systém dvoch za sebou (sériovo) zapojených prenosových funkcii, pričom každá funkcia má svoju časovú konštantu.

## Slide 12: Prechodové charakteristiky vybraných typov systémov Dopravné oneskorenie
Systém s dopravným oneskorením

## Slide 13: Prechodové charakteristiky vybraných typov systémov Nestabilný systém
Nestabilný systém (o stabilite v ďalšej prednáške)

## Slide 14: Póly
Korene charakteristického polynómu (menovateľa) prenosovej funkcie
Ich rozmiestnenie v komplexnej rovine definuje dynamiku (správanie sa) systému
Čím je magnitúda (geometrická veľkosť) komplexného čísla väčšia tým je pól „rýchlejší“, tzn. že systém sa skôr ustáli, má rýchlejšiu dynamiku
Reálna zložka pólov je zodpovedná za aperiodické prechodové deje
Imaginárna zložka pólov je zodpovedná za kmitavú zložku priebehu
Vplyv pólov na dynamiku

## Slide 15: Vplyv pólov na dynamiku

## Slide 16: Vplyv pólov na dynamiku

## Slide 17: Vplyv pólov na dynamiku –komplexne združené korene

## Slide 18: Vplyv pólov na dynamiku – rýdzo imaginárne póly

## Slide 19: Vplyv pólov na dynamiku

## Slide 20: Vplyv pólov na dynamiku
0.8873

## Slide 21: Vplyv núl na dynamiku systému
Korene čitateľa prenosovej funkcie
Podobne ako pri póloch je dôležité si uvedomiť ich umiestnenie v komplexnej rovine
Prítomnosť núl dáva prenosovej funkcii derivačný charakter (uvedomme si, že je derivácia). Sústava má rýchlejší nábeh
Ak nuly ležia v zápornej polrovine – systém má minimálnu fázu
Ak nuly ležia v kladnej polrovine – systém má neminimálnu fázu
Vzájomná poloha pólov a núl určuje prechodovú charakteristiky (sklon, prekmity)

## Slide 22: Vplyv núl na dynamiku systému
Nemá nuly

## Slide 23: Vplyv núl na dynamiku systému
Nula je bližšie k imaginárnej osi ako pól – to robí nulu dominantnejšou
Systém má väčšiu tendenciu derivovať vstupný signál

## Slide 24: Vplyv núl na dynamiku systému
Hoci je systém 2. rádu, priebeh je takmer identický so systémom 1. rádu
Póly a nula sú tak blízko seba, že sa navzájom vykompenzujú (vykrátia), preto sa výsledný priebeh podobá skôr na 1. rád
Číslo 0,8 v čitateli je veľmi blízke číslu 1. Ak by sme 0,8 zamenili za 1, mohli by sme čitateľ s menovateľom vykrátiť a vznikol by tak systém prvého rádu.
Krátenie nestabilných pólov a núl však nie je pri prenosových funkciách povolené !!!

## Slide 25: Vplyv núl na dynamiku systému
(Nestabilná) nula v kladnej polrovine spôsobuje, že systém má neminimálnu fázu vďaka čomu je viditeľný záporný prekmit

## Slide 26: Charakteristiky systémov Prevodová charakteristika
Závislosť výstupu systému na jeho vstupe v ustálenom stave
Pri lineárnych systémoch je prevodová charakteristika priamka – súvisí so statickým zosilnením
Vieme zistiť z diferenciálnej rovnice, z prenosovej funkcie alebo experimentom
Ustálený stav - derivácie v diferenciálnej rovnici nulové
Vyjadríme premennú výstupu ako funkciu vstupu
Príklad – kyvadlo so vstupom

## Slide 27: Prevodová charakteristika – príklad kyvadlo
Ustálené stavy - derivácie premenných sú nulové
Potrebujeme vyjadriť výstupnú premennú
Prevodová charakteristika pre

## Slide 28: Charakteristiky systémov Prevodová charakteristika lineárneho systému - simulácia

## Slide 29: Frekvenčné charakteristiky systémov
Pomer Fourierovho obrazu výstupu systému k Fourierovmu obrazu vstupu systému pri nulových počiatočných podmienkach.
Je to reakcia otvoreného obvodu (nie so spätnou väzbou!) na vstupný harmonický signál s určitou frekvenciou a jednotkovou amplitúdou A
Fourierov obraz je špeciálny prípad Laplaceovho obrazu pre čisto periodické signály
Komplexná premenná s tak stráca svoju reálnu zložku
Amplitúda výstupu:
Fázový posun výstupu voči vstupu:

## Slide 30: Frekvenčné charakteristiky systémov
Výstup zo systému bude mať po ustálení prechodových javov sínusový priebeh rovnakej frekvencie ako vstup, odlišnej amplitúdy a bude fázovo posunutý. Práve závislosť výstupnej amplitúdy a fázy od frekvencie určuje frekvenčná charakteristika.
Pri lineárnych systémoch platí, že v spektre výstupného signálu sa môžu objaviť iba frekvencie, ktoré sa nachádzali vo vstupnom signáli. Systém môže zosilniť/zoslabiť iba existujúce frekvencie.
Každý reálny dynamický systém funguje ako dolnopriepustný filter – vyššie frekvencie tlmí, nižšie prepúšťa bez výraznej zmeny
rad/s
A = 1

## Slide 31: Frekvenčné charakteristiky systémov Analýza frekvenčných vlastností signálu
Analýzu frekvenčných vlastností signálu robíme až v momente keď je výstup ustálený. Prechodový dej nás nezaujíma.
Simulačne meriame frekvenčnú charakteristiku prenosovej funkcie:
ustálenie
rad/s
A = 1

## Slide 32: Frekvenčné charakteristiky systémov Analýza frekvenčných vlastností signálu
V prípade neznámych parametrov systému analyzujeme frekvenčné charakteristiky za pomoci experimentov
Pre vstupný a výstupný signál nájdeme amplitúdy
Určenie fázového posunu:
T – perióda meraných signálov
– časový rozdiel medzi identifikovanými fázami
Užitočné vzťahy:
Funkcia vstupu:
Funkcia výstupu:

## Slide 33: Frekvenčné charakteristiky systémov Nyquist
Je charakteristika v komplexnej rovine – vykreslenie hodnôt Laplacevho obrazu výstupu zo systému pri harmonickom vstupnom signály
Vieme ju presne analyticky vyčísliť pre každú prenosovú funkciu a pre každú frekvenciu– algebra komplexných čísel
Frekvencia je tu parameter (pohyb v smere modrej šípky) – charakteristika je krivka v komplexnej rovine
Vyobrazenie amplitúdy A a fázového posunu pre všetky frekvencie
Matlab:
F=tf([1],[2,2,1]);
nyquist(F);
A

## Slide 34: Frekvenčné charakteristiky systémov Nyquist – odvodenie charaktersitiky
Z frekvenčnej prenosovej funkcie vyjadrujeme členy komplexne združeného čísla a a b, za dosadzujeme čísla z intervalu
Násobenie komplexného čísla komplexne združeným:

## Slide 35: Frekvenčné charakteristiky systémov Nyquist
Charakteristická krivka prechádza presne toľkými kvadrantami komplexnej roviny koľkého rádu je systém

## Slide 36: Frekvenčné charakteristiky systémov Nyquist – vybrané charakteristiky

## Slide 37: Frekvenčné charakteristiky systémov Bode
V logaritmických súradniciach
Vyobrazenie amplitúdy A a fázového posunu pre všetky frekvencie
Narozdiel od Nyquistovej charakteristiky vynášame do grafu amplitúdu a fázový posun samostatne v závislosti od frekvencie
Matlab:
F=tf([1],[2,2,1]);
bode(F);

## Slide 38: Frekvenčné charakteristiky systémov Bode – odvodenie charakteristiky
Aby sme z prenosovej funkcie získali vzťah na výpočet amplitúdy a fázového posunu, vykonáme Fourierovu transformáciu (rovnako ako pri Nyquistovej char.) a vyjadríme amplitúdu a fázu komplexného čísla.
Vzťah medzi a si všimnime na jednotkovej kružnici
Eulerov vzťah